1 Observation & correction:

Before fix:

module ALT_MULTADD(iCLK, iRST_N, iSEL, iA0, iA1, iB0, iB1, oR);
input iCLK, iRST_N, iSEL, iA0, iA1, iB0, iB1;
output oR;

wire iCLK, iRST_N, iSEL;
wire [7:0] iA0, iA1, iB0, iB1;
reg [7:0] A0, A1, B0, B1;
reg [16:0] oR;

always @ (posedge iCLK, negedge iRST_N)begin

A0 <= iA0;
A1 <= iA1;
B0 <= iB0;
B1 <= iB1;
  if(iRST_N)begin
    if(iSEL) begin
      oR <= A0 * B0 + A1 * B1;
    end
    else begin
      oR <= A0 * B0 + A1 * B1 + A0 * A1 * B0 * B1;
    end
  end
  else begin
    oR <= 0;
  end
end

endmodule

Simulation:

# Test control
# iCLK_t iRST_N_t iSEL_t iA0_t iA1_t iB0_t iB1_t oRESULT_t
# 0 0 0 0 0 0 0 0
# 1 1 0 0 0 0 0 0
# 0 1 0 3 3 3 3 0
# 1 1 0 3 3 3 3 0
# 0 1 1 1 1 1 1 0
# 1 1 1 1 1 1 1 18
# 0 1 1 1 1 1 1 18
# 1 1 1 1 1 1 1 2
# 0 1 1 1 1 1 1 2
# 1 1 1 1 1 1 1 2
# 0 1 1 1 1 1 1 2
# 1 1 1 1 1 1 1 2
# 0 1 1 1 1 1 1 2
# 1 1 1 1 1 1 1 2
# 0 1 0 2 2 2 2 2
# 1 1 0 2 2 2 2 3
# 0 1 0 2 2 2 2 3
# 1 1 0 2 2 2 2 24
# 0 1 0 2 2 2 2 24
# 1 1 0 2 2 2 2 24
# 0 1 0 2 2 2 2 24
# 1 1 0 2 2 2 2 24
# 0 1 0 2 2 2 2 24
# 1 1 0 2 2 2 2 24
# 0 1 1 2 2 2 2 24
# 1 1 1 2 2 2 2 8
# 0 1 1 2 2 2 2 8
# 1 1 1 2 2 2 2 8
# 0 1 1 2 2 2 2 8
# 1 1 1 2 2 2 2 8
# 0 1 1 2 2 2 2 8
# 1 1 1 2 2 2 2 8
# 0 1 1 2 2 2 2 8
# 1 1 1 2 2 2 2 8
# 0 1 0 1 1 1 1 8
# 1 1 0 1 1 1 1 24
# 0 1 0 1 1 1 1 24
# 1 1 0 1 1 1 1 3
# 0 1 0 1 1 1 1 3
# 1 1 0 1 1 1 1 3
# 0 1 0 1 1 1 1 3
# 1 1 0 1 1 1 1 3
# 0 1 0 1 1 1 1 3
# 1 1 0 1 1 1 1 3
# 0 1 0 26 1 15 19 3
# 1 1 0 26 1 15 19 3
# 0 1 0 26 1 15 19 3
# 1 1 0 26 1 15 19 7819

After fix:

module ALT_MULTADD(iCLK, iRST_N, iSEL, iA0, iA1, iB0, iB1, oR);
input iCLK, iRST_N, iSEL, iA0, iA1, iB0, iB1;
output oR;

wire iCLK, iRST_N, iSEL;
wire [7:0] iA0, iA1, iB0, iB1;
reg SEL;
reg [7:0] A0, A1, B0, B1;
reg [16:0] oR;

always @ (posedge iCLK, negedge iRST_N)begin

A0 <= iA0;
A1 <= iA1;
B0 <= iB0;
B1 <= iB1;
SEL <= iSEL;
  if(iRST_N)begin
    if(SEL) begin
      oR <= A0 * B0 + A1 * B1;
    end
    else begin
      oR <= A0 * B0 + A1 * B1 + A0 * A1 * B0 * B1;
    end
  end
  else begin
    oR <= 0;
  end
end

endmodule

Simulation:

`timescale 10ns/1ns
module ALT_MULTADD_TB ();

  reg iCLK_t, iRST_N_t, iSEL_t;
  reg [7:0] iA0_t, iA1_t, iB0_t, iB1_t;
  wire [16:0] oRESULT_t;

  ALT_MULTADD X(iCLK_t, iRST_N_t, iSEL_t, iA0_t, iA1_t, iB0_t, iB1_t, oRESULT_t);

  initial $display ("Test control");
initial $display ("%10s %10s %10s %10s %10s %10s %10s %10s",
      "iCLK_t", "iRST_N_t", "iSEL_t", "iA0_t", "iA1_t",
      "iB0_t", "iB1_t", "oRESULT_t");
   initial $monitor ("%10b %10b %10b %10d %10d %10d %10d %10d",
      iCLK_t, iRST_N_t, iSEL_t, iA0_t, iA1_t, iB0_t, iB1_t, oRESULT_t);

  initial begin

    iCLK_t = 0;
    iRST_N_t = 0;
    iSEL_t = 0;
    iA0_t = 0;
    iA1_t = 0;
    iB0_t = 0;
    iB1_t = 0;

    #1
    iRST_N_t = 1;
    #1
    iA0_t = 3;
    iA1_t = 3;
    iB0_t = 3;
    iB1_t = 3;

    #2
    iSEL_t = 1;
    iA0_t = 1;
    iA1_t = 1;
    iB0_t = 1;
    iB1_t = 1;

    #4
    $stop;

  end
  always #1 iCLK_t = ~iCLK_t;
endmodule

# Test control
# iCLK_t iRST_N_t iSEL_t iA0_t iA1_t iB0_t iB1_t oRESULT_t
# 0 0 0 0 0 0 0 x
# 1 1 0 0 0 0 0 x
# 0 1 0 3 3 3 3 x
# 1 1 0 3 3 3 3 0
# 0 1 1 1 1 1 1 0
# 1 1 1 1 1 1 1 99
# 0 1 1 1 1 1 1 99
# 1 1 1 1 1 1 1 2
# 0 1 1 1 1 1 1 2
# 1 1 1 1 1 1 1 2
# 0 1 1 1 1 1 1 2
# 1 1 1 1 1 1 1 2
# 0 1 1 1 1 1 1 2
# 1 1 1 1 1 1 1 2
# 0 1 0 2 2 2 2 2
# 1 1 0 2 2 2 2 2
# 0 1 0 2 2 2 2 2
# 1 1 0 2 2 2 2 24
# 0 1 0 2 2 2 2 24
# 1 1 0 2 2 2 2 24
# 0 1 0 2 2 2 2 24
# 1 1 0 2 2 2 2 24
# 0 1 0 2 2 2 2 24
# 1 1 0 2 2 2 2 24
# 0 1 1 2 2 2 2 24
# 1 1 1 2 2 2 2 24
# 0 1 1 2 2 2 2 24
# 1 1 1 2 2 2 2 8
# 0 1 1 2 2 2 2 8
# 1 1 1 2 2 2 2 8
# 0 1 1 2 2 2 2 8
# 1 1 1 2 2 2 2 8
# 0 1 1 2 2 2 2 8
# 1 1 1 2 2 2 2 8
# 0 1 0 1 1 1 1 8
# 1 1 0 1 1 1 1 8
# 0 1 0 1 1 1 1 8
# 1 1 0 1 1 1 1 3
# 0 1 0 1 1 1 1 3
# 1 1 0 1 1 1 1 3
# 0 1 0 1 1 1 1 3
# 1 1 0 1 1 1 1 3
# 0 1 0 1 1 1 1 3
# 1 1 0 1 1 1 1 3
# 0 1 0 26 1 15 19 3
# 1 1 0 26 1 15 19 3
# 0 1 0 26 1 15 19 3
# 1 1 0 26 1 15 19 7819

2 Pipelined Schematic

& Code:

module ALT_MULTADD_pipe(iCLK, iRST_N, iSEL, iA0, iA1, iB0, iB1, oR);
input iCLK, iRST_N, iSEL, iA0, iA1, iB0, iB1;
output oR;

wire iCLK, iRST_N, iSEL;
wire [7:0] iA0, iA1, iB0, iB1;
reg SEL, SEL1;
reg [7:0] A0, A1, B0, B1, M0, M1;
reg [16:0] oR;

always @ (posedge iCLK)begin

A0 <= iA0;
A1 <= iA1;
B0 <= iB0;
B1 <= iB1;
M0 <= A0 * B0;
M1 <= A1 * B1;
SEL1 <= iSEL;
SEL <= SEL1;

  if(iRST_N)begin
  if(SEL) begin
    oR <= M0 + M1;
  end
  else begin
    oR <= M0 + M1 + M0 * M1;
  end
  end
  else begin
    oR <= 0;
  end
end

endmodule

3 Modelsim Simulation Waveform